## Slide 1
基于open daylight的三层交换机实现
曾日璇 任倩烨 王海鑫 刘世源

## Slide 2
04
课外拓展
网络环境搭建
01
网络拓扑搭建
02
下发流表并验证
03
目录

## Slide 3
网络环境搭建
PART 01
Opendaylight环境搭建
mininet环境搭建

## Slide 4
Opendaylight环境搭建
下载ODL (Lithium)
修改参数
进入karaf，安装功能组件
进入opendaylight
环境搭建参考以下链接，按步骤基本顺利执行
(13条消息) OpenDayLight安装_馋鱼夜炖桃的博客-CSDN博客_opendaylight安装
(13条消息) odl安装的一些坑_z的博客-CSDN博客
锂版本ODL下载源：
https://nexus.opendaylight.org/content/repositories/public/org/opendaylight/integration/distribution-karaf/0.3.4-Lithium-SR4/distribution-karaf-0.3.4-Lithium-SR4.tar.gz

## Slide 5
更改host地址
查看OpenDaylight所在虚拟机的IP为192.168.9.99（本机ip，在终端键入：ifconfig查看）
在下载文件夹里进入distribution-karaf-0.3.4-Lithium-SR4目录,
  修改etc/org.apache.karaf.management.cfg文件的以下两行内容：
distribution-karaf-0.3.4-Lithium-SR4

## Slide 6
mininet环境搭建
(13条消息) Ubuntu安装Mininet教程_AlwaySimple的博客-CSDN博客_mininet安装
安装git sudo apt-get install git
下载代码 git clone git://github.com/mininet/mininet
然后进入mininet/util目录，执行安装命令 ./install.sh -a表示全部安装
安装完毕会输出Enjoy Mininet！

## Slide 7
使用安装指令: sudo ./install.sh -a ，出现下述问题
遇到的问题

## Slide 8
输入mn --version，显示版本编号为2.3.0
说明mininet已经安装完成，可能是当前端口地址被占用
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
解决问题
重启虚拟机，再次更新软件即可

## Slide 9
网络拓扑搭建
PART 02
miniedit搭建网络拓扑
代码生成网络拓扑

## Slide 10
miniedit搭建
本次实验网络有两种方式搭建网络拓扑
代码生成
搭建网络拓扑

## Slide 11
开始实验
本实验开启三个终端，分别用于开启opendaylight、运行mininet和查看流表

## Slide 12
miniedit搭建网络拓扑
进 入 mininet/mininet目录，执行./miniedit.py指令搭建网络拓扑，在ODL页面显示拓扑

## Slide 13
miniedit搭建网络拓扑
在mininet终端执行pingall，显示四台主机相互ping通

## Slide 14
代码生成网络拓扑
进 入 mininet/mininet 文 件 夹 ， 使 用 sudo vim topo-4sw_4host.py 指令创建 topo-4sw_4host.py 的 python 脚本文件，脚本内编辑网络拓扑结构创建代码并保存，代码如下:
脚本编译指令：
sudo mn --custom topo-4sw_4host.py --topo mytopo --controller=remote,ip=192.168.9.99,port=6633 --switch ovsk, protocols=OpenFlow10

## Slide 15
下发流表并验证
PART 02
ODL页面下发特定流表
连接主机进行验证

## Slide 16
使用OpenDaylight界面下发流表
初始状态下，四台主机相互ping通，查看s2及s3初始流表

## Slide 17
使用OpenDaylight界面下发流表
在ODL端Nodes页面查看交换机s2、s3端口，按照端口下发流表
(13条消息) ODL(OpenDayLight)Yang UI界面下发流表(ODL+mininet)_落了一地秋的博客-CSDN博客

## Slide 18
使用OpenDaylight界面下发流表
在ODL端Yang UI下设置流表参数
下发s3的1，2端口特定流表，设置为drop-action
(13条消息) ODL(OpenDayLight)Yang UI界面下发流表(ODL+mininet)_落了一地秋的博客-CSDN博客

## Slide 19
使用OpenDaylight界面下发流表
下发s3的1，2端口特定流表后，网络路径如图所示

## Slide 20
使用OpenDaylight界面下发流表
查看当前s3流表，显示1，2端口流表drop

## Slide 21
实验验证
尝试用h2去pingh3和h4，流表下发成功之后h2无法与右侧主机通信

## Slide 22
实验验证
在ODL页面删除下发流表
再次尝试用h2去pingh3和h4，通信顺利

## Slide 23
工程环境搭建、实验制作流程和网络拓扑代码已更新至git仓库
Zeng Rixuan / Opendaylight · GitLab (linkortech.com)

## Slide 24
课外拓展
PART 04
什么是工业互联网?

## Slide 25
面对不断提升的成本、运营压力，以及回报率走低的趋势，老牌工业企业“通用电气”在2012年提出了“工业互联网（Industrial Internet）”的概念，美国通用电气公司在提出“工业互联网”概念时，是这么说的：“工业互联网，就是把人、数据和机器连接起来”。
工业互联网
定义
也就是说，工业互联网的三要素，是人、数据、机器。

## Slide 26
工业互联网的本质
，就是通过开放的、全球化的通信网络平台，把设备、生产线、员工、工厂、仓库、供应商、产品和客户紧密地连接起来，共享工业生产全流程的各种要素资源，使其数字化、网络化、自动化、智能化，从而实现效率提升和成本降低。
丰富概念

## Slide 27
然而，一名游戏玩家通过键盘、鼠标、显示器，就能够运作这一整套系统。你有没有想过，这是为什么？
这些游戏，都称之为即时战略游戏。游戏的逻辑很简单，谁的武器最多最强，谁就能赢。所以，更能决定胜负的，是玩家的生产效率。
提出疑问

## Slide 28
“工业互联网”的初级模型
通过显示器展示的游戏界面
（操作面板）
关键词2
正因为玩家掌握了所有的数据（信息流），所以才能最高效率地进行决策，下达生产命令。
给出答案

## Slide 29: 试想一下，如果你要玩一场没有电脑的红警游戏，会面对什么场景？
你的命令无法很快抵达工厂和车间
如果想要运作庞大的战争机器，你只能依靠大量的人，还有熟练的团队协助。
数据无法即时统计和运算，也没办法第一时间找到其中的规律和问题。
所有的数据都是用人传递，通过纸张才能阅读。
你会被海量的纸张淹没。
例如，你的铁矿虽然很多，但你的石油只够用一个礼拜。

## Slide 30
真正的工业互联网，当然要比红警游戏复杂得多。如图，工业互联网架构中的IT和CT比较常见，分别表示信息技术和是通信技术。而OT，就是Operation Technology，操作技术。可以理解为工厂车间里面的那些工业环境和设备，包括机械臂、传感器、仪器仪表、监控系统、控制系统等。
如此看来，工业的信息化、数字化、网络化，是不是很有用？

## Slide 31: 工业互联网对于企业来说能帮到什么？
数字化转型后，企业不再是盲人摸象，可以避免了很多浪费，优化生产方式
多方面提升了产线的信息化和智能化水平，加上实时监控、数据可视化等助力下
借助大数据分析和个性化定制方案，低端服务模式的企业可以完成转型升级
5
节能降本
5
提高效率
5
服务转型

## Slide 32
工业互联网的未来是美好的，但是，前进的道路并不通畅。在它的面前，例如最关键的数据安全问题。企业对于数据安全的顾虑，严重影响了他们上云的积极性。他们害怕自己的核心数据不能得到很好的保护，一旦泄露，带来的后果是灾难性的。此外，工业互联网标准的缺失，以及企业ICT人才培养的不足，都是困扰工业互联网向前发展的障碍。不仅我们国家如此，国外推进也是困难重重。所以说，推动工业互联网发展和普及，是全世界面临的共同难题，任重而道远。
工业互联网的瓶颈

## Slide 33
Thanks